## Slide 1
Klasifikasi Retakan (Crack) pada Bangunan dengan Analisa Citra
Menggunakan Metode GLCM dan Klasifikasi SVM
Chaerus Sulton ∙ I Gede Pasek Suta Wijaya ∙ Ida Bagus Ketut Widiarta
Gempa Bumi
Rumah Retak
Tim Asesmen
Butuh Biaya Besar
Butuh Banyak Waktu
Butuh Pengetahuan
Butuh Pengalaman
Mengakibatkan
Pendataan Manual
Solusi
Sistem yang dapat mengategorikan suatu retakan masuk ke jenis ringan, sedang atau berat, menggunakan pendekatan pengolahan citra digital
Metode
Input data training
Preprosesing
Ekstraksi fitur
Training SVM
Input data testing
Preprosesing
Ekstraksi fitur
Training data
Klasifikasi SVM
Berat
Sedang
Ringan
Input gambar
Resize
Binarization
Morphological
Filtering
Segmentation
Preprosesing
Ekstraksi Fitur
Energy, Contrast, Correlation, Homogeneity, dan Entropy
Klasifikasi SVM
Pengujian
Chart: Sudut GLCM
| 0* | 45* | 90* | 135* | Semua
360 data | 94.44 | 97.78 | 97.5 | 97.5 | 98.06
1440 data | 95 | 96.46 | 94.44 | 96.5 | 97.01
Performa Pengujian
Pengujian data 40000
Chart: Kelas
| Retak | Non Retak | Rata-Rata
Akurasi | 81.5 | 98.98 | 90.24
Recall | 81.5 | 98.98 | 90.24
Presisi | 98.76 | 84.25 | 91.505
Pengujian dengan data gempa Lombok 2 Kelas
(Ringan dan Berat)
Chart: Kelas
| Berat | Ringan | Rata-Rata
Akurasi | 88.89 | 100 | 94.44
Recall | 88.89 | 100 | 94.445
Presisi | 100 | 90 | 95
Pengujian dengan data gempa Lombok 3 Kelas
(Ringan, Sedang dan Berat)
Kesimpulan
Pada pengujian dengan jumlah data 40.000, didapatkan rata-rata akurasi, recall dan presisi berturut-turut 90,24%, 90,24% dan 91,5%.
Pada pengujian menggunakan data gempa Lombok didapatkan hasil rata-rata akurasi, recall dan presisi berturut-turut untuk 2 kelas (Berat dan Ringan) adalah 94,44%, 94,44% dan 95% serta untuk 3 kelas (Berat, Sedang dan Ringan) adalah 81,48%, 81,48% dan 88,09%.
Chart: Kelas
| Berat | Sedang | Ringan | Rata-Rata
Akurasi | 66.67 | 100 | 77.78 | 81.4833
Recall | 66.67 | 100 | 77.78 | 81.4833
Presisi | 100 | 64.28 | 100 | 88.0933
Permasalahan